Ovládání termostatu Grant GR-150

Popis ovládacího panelu:

K -   kontrolka topení

D1 - display LED,

ukazuje aktuální teplotu lázně,

při nastavování max. teploty pak

její hodnotu

D2 – dvouřádkový display

Int. Temp zobrazuje aktuální

teplotu lázně

Set. Point zobrazuje nastavenou

max. teplotu lázně

F –    menu (tlačítko nepoužívejte!)

VK – nastavovací kolečko max. teploty lázně

S –    tlačítko pro možnost nastavení

max. teploty lázně

( -   tlačítko zapnutí a vypnutí termostatu

# Zapnutí a vypnutí termostatu:

Prvním stištěním tlačítka ( termostat zapneme, druhým vypneme. Pod tlačítkem je mechanický spínač.

Nastavení maximální teploty lázně:

- Stisknout tlačítko S.

- Kolečkem VK nastavit max. požadovanou teplotu lázně.

Display D1 nyní zobrazuje nastavovanou teplotu. Tato teplota je rovněž zobrazována na displeji D2 v řádku Set. Point.

- Nastavenou teplotu potvrdit stlačením tlačítka S.

Display D1 nyní opět zobrazuje aktuální teplotu lázně. Display D2 v řádku Int. Temp aktuální teplotu lázně, v řádku Set. Point pak nastavenou maximální teplotu lázně.

Poznámka:

Topení termostatu má automatickou pulsní regulaci, proto při plném výkonu kontrolka K svítí trvale, při nižším pak bliká.