MĚŘENÍ  TEPLOTY

- úloha

# MĚŘENÍ odporovým  snímačem  s  Pt 100

Úkol měření:

- Změřte statickou charakteristiku  Rt = f(t) odporového snímače s Pt 100 v rozsahu teplot od 25 °C do 80 °C. Měření proveďte prostřednictvím měřicí ústředny Agillent a PC.

- Změřená data zpracujte EXCELem, charakteristiku vyneste graficky.

- Určete citlivost snímače c [(/°C] při 40°C a při 80 °C.

Schéma uspořádání úlohy:

Přístroje:

Měřicí ústředna Agillent a PC

Odporový snímač teploty jímkový s platinovým měřicím odporem Pt 100

### Poznámka:

Všechny úlohy měření charakteristik provádějte současně při jednom ohřevu vody.

MĚŘENÍ  TEPLOTY

- úloha

# MĚŘENÍ  termistorovým  snímačem  teploty

Úkol měření:

- Změřte statickou charakteristiku  R = f(t) termistoru v rozsahu teplot od 25 °C do 85 °C. Měření proveďte prostřednictvím měřicí ústředny Agillent a PC.

- Změřená data zpracujte EXCELem, charakteristiku vyneste graficky.

- Určete citlivost termistoru c [(/°C] při 40°C a při 80 °C.

Schema zapojení:

Přístroje:

Měřicí ústředna Agillent a PC

termistorový snímač teploty s perličkovým termistorem

### Poznámka:

Všechny úlohy měření charakteristik provádějte současně při jednom ohřevu vody.

MĚŘENÍ  TEPLOTY

3.úloha

# MĚŘENÍ  odporovým  čidlem  Kty10

Úkol měření:

- Změřte statickou charakteristiku  U2 = f(t) odporovým čidlem KTY10 v rozsahu teplot od 25 °C do 85 °C. Měření proveďte prostřednictvím měřicí ústředny Agillent a PC.

- Změřená data zpracujte EXCELem, charakteristiku vyneste graficky.

- Určete citlivost teploměru c [(/°C] při 40°C a při 80 °C.

Schema zapojení:

Přístroje:

Měřicí ústředna Agillent a PC

Polovodičový odporový snímač teploty KTY 10

### Poznámka:

Všechny úlohy měření charakteristik provádějte současně při jednom ohřevu vody.

MĚŘENÍ  TEPLOTY

4.úloha

# MĚŘENÍ  termoelektrickým  článkem  typu  J

Úkol měření:

- Změřte statickou charakteristiku  R = f(t) termoelektrickým článkem typu J v rozsahu teplot od 25 °C do 85 °C. Měření proveďte prostřednictvím měřicí ústředny Agillent a PC.

- Změřená data zpracujte EXCELem, charakteristiku vyneste graficky.

- Určete citlivost teploměru c [(/°C] při 40°C a při 80 °C.

Schema zapojení:

Přístroje:

Měřicí ústředna Agillent a PC

Termoelektrický  článek  typu  J

### Poznámka:

Všechny úlohy měření charakteristik provádějte současně při jednom ohřevu vody.

postup  měření

Protože měřicí ústředna je řízena časem, je termočlánek typu J použit ke stanovení teploty měřicí lázně a není tudíž měřena jeho charakteristika.

K měření statických charakteristik lze použít dva postupy:

- postup

V tomto případě je teplota lázně zvyšována kontinuálně a měření probíhá plně automaticky, je však zatíženo dynamickou chybou, která se projeví zejména u odporového snímače s Pt 100, neboť jeho časová konstanta je 50 s. Měření ukončete při dosažení 80°C. Zde použijte nastavení 2 min/div při měření na vodorovné ose grafu .

- postup

V tomto případě je teplota lázně řízena regulačním teploměrem Vertex. Na něm nastavte postupně teploty např. 30, 40, 50, 60, 70 a 80 °C a vyčkejte vždy ustálení údaje (odporu) odporového snímače s PT 100 (cca 5 min.), neboť jeho časová konstanta je ze všech snímačů největší. Točítkem na měřicí ústředně Agillent nastavte kanál <102>, tím na displeji bude zobrazen odpor údaje odporového snímače s Pt 100. Tímto způsobem jsou měřeny skutečné statické charakteristiky snímačů teploty bez zatížení dynamickou chybou. Jsou však měřeny jen pro výše uvedené teploty. Výsledné statické charakteristiky získáte aproximací. Zde použijte nastavení 5 - 10 min/div při měření na vodorovné ose grafu. Jako další údaj pro graf teploty lázně lze použít skleněný teploměr.

návod  na  spuštění  měřicí  ústředny,  její programování,  start  a  ukončení  měření

1) Vše zapnout, počítač, ústřednu (ústředna i počítač musí být řádně vypnuty před vypnutím  jističe !!!!!!!!!!!!!!!!!)

2) Spustit program: dvojitě kliknout na ikonu DLOGGER

3) Zobrazí se karta „Welcome to agillent Bencklinks Data Logger“

4) Označit volbu „Open an existing setup“ (poslední dole) kliknutím na prázdné kolečko

5) Potvrdit OK

6) Otevře se karta „Open“

7) V adresáři „Workspace: DLOGGER 32“ vybrat adresář „Staticke-char“ , vybrat stejnojmenný soubor    1x klik

8) Potvrdit OPEN

9) Zobrazí se karta „Graphics Setup 1, na ní pole grafu, zde se budou vykreslovat naměřené charakteristiky.

Popis karty „graphic setup“

Pod polem pro graf je uveden výpis snímačů na jednotlivých kanálech ústředny:

1. sloupec „Channel Name“ – NEPŘEPISOVAT !!!

<101>  termoclanek

<102>  Pt 100

<103>  termistor

<104>  KTY 10

2. sloupec „Units/Div“ určuje měřítko na svislé ose. Doporučeno:

(101(  10 (C/div

(102(  5 (/div

(103(  500 (/div

(104(  200 (/div

lze přepisovat kliknutím na pole se zobrazí šipky, jimi lze měnit hodnoty. nepřepisovat !!!!, je optimalizováno na zobrazení grafu.

3. sloupec: „Reference“ – určuje hodnotu na svislé ose v úrovni reference. Pohybuje charakteristikami nahoru a dolů. Doporučeno:

(101(  50 (C

(102(  125 (

(103(  1,32 k(

(104(  2,8 k(

Lze přepisovat, kliknutím na pole se zobrazí šipky, jimi lze měnit hodnoty nebo přepsat přímo. nepřepisovat !!!!, je optimalizováno na zobrazení grafu.

Vodorovná osa má měřítko času 2 min./div (lze případně nastavit na 5 min/div). Scanování je nastaveno na 30 s. NEMĚNIT !!!

Popis karty „Scan Setup“

Definuje připojení snímačů na jednotlivé kanály ústředny (1. sloupec ) a v jakých jednotkách

bude snímána (2. sloupec Function).

NEPŘEPISOVAT !!!

Karty se aktivují kliknutím na jejich název vlevo dole (shodné s EXCELem).

SPUŠTĚNÍ  MĚŘENÍ

Měření se spouští kliknutím na ikonu  (řádek ikon nahoře)., pak ústředna automaticky snímá údaje se snímačů každých 30 s a vykresluje je formou charakteristik, které odpovídají barvám názvů kanálů <101> - <104>.

Objeví se karta: Start Scanning  a Scan Status,   potvrdit START , 1x kliknout.

## UKONČENÍ  měření

Měření ukončete kliknutím na ikonu  (  . (řádek ikon nahoře).

Objeví se karta „Scan Stopped“, potvrdit OK, pak karta „Data Browser“, tu kliknutím na X (ikonku v pravém horním rohu okna) zavřít.

# Export  naměřených  hodnot

1) Kliknout na  FILE

2) Kliknout na  EXPORT  DATA

3) Objeví se karta  Export data

4) Save to disk:  c:\WINDOWS\PLOCHA\SCH-DATA\Název souboru

- nastavit adresář (pomocí BROWSE) Plocha\Sch-data  a vyplnit svůj název souboru.

- uložit jako typ *.TXT

Data to Export: measurement Data Output  Format: Locate (Txt) !

Potvrdit   OK

5) Pak normální import do EXCELu

## ÚSTŘEDNA

Na zobrazení okamžitých hodnot na displeji: stisknout tl. MON

Číslo kanálu je zobrazeno v červeném rámečku vpravo (název channel), lze měnit točítkem.

Stisknete-li jiné tlačítko, postupně stiskávat dále, až se vrátíte do původního stavu.

S žádnými dalšími tlačítky nemanipulujte !!! Ústředna je naprogramovaná. Po ukončení měření ji vypněte stisknutím tlačítka  (.

Ústředna ani počítač se nevypíná jističem !!!!!!!!!!!!!!!!!

# Text boxes

Termočlánek J